宿迁联盛助剂有限公司

企业自行监测方案

江苏省生态环境厅

2020年1月

目 录

1.企业基本情况

2.监测点位、项目及频次

3.监测点位示意图

4.执行标准限值及监测方法、仪器

5.质量控制措施

6.监测结果公开方式和时限

为规范企业自行监测及信息公开方式，根据《中华人民共和国环境保护费》、《“十二五”主要污染物总量减排考核办法》、《“十二五”主要污染物总量减排监测办法》、《环境监测管理办法》、《排污单位自行监测技术指南 总则》及行业自行监测技术指南等有关规定，企业应当按照国家或地方污染物排放(控制)标准，环境影响评价报告书(表)及其批复、环境监测技术规范的要求，制定自行监测方案。

自行监测方案应及时向社会公开，并报地市级环境保护主管部

门备案。

本方案适用于国控重点监控企业、以及纳入各地年度减排计划

且向水体集中直接排放污水的规模化畜禽养殖(小区)。其他企业可

参照执行。

# 一、企业基本情況

| 基础信息 |
| --- |
| 企业名称 | 宿迁联盛助剂有限公司 |
| 地 址 | 宿迁生态化工科技产业园南化路22号 |
| 法人代表 | 项瞻波 | 联系方式(手机) | 15850988888 |
| 联系人 | 王勇 | 联系方式(手机) | 13805249777 |
| 所属行业 | 2662 | 生产周期 | 7200h/a |
| 成立时间 | 2017年7月 | 职工人数 | 320 |
| 占地面积 | 72亩 | 污染源类型:废水、废气 |
| 工程概况 |
| 宿迁联盛助剂有限公司（2017年10月收购原宿迁宿迁联盛化学有限公司）是一家致力于光稳定剂、光稳定剂中间体及其他相关产品的科研开发、设计生产、服务贸易一体的股份制高新技术企业。公司位于江苏宿迁生态化工科技产业园南化路22号，注册资金8000万元，全厂总占地面积72亩。 公司生产线共分五期建设，其中一期“年产2500吨光稳定剂944项目”，于2007年12月取得宿迁市环境保护局环评报告审批（宿环发【2007】170号），于2010年10月取得宿迁市环境保护局通过环保三同时验收（宿环验2010035号）；二期“年产3000吨光稳定剂944及3000吨光稳定剂622技改项目”，于2011年7月和2012年9月分别取得宿豫区环境保护局环评报告审批（宿环建管【2011】23号、宿环建管【2012】47号），于2012年10月宿迁市环境保护局通过环保三同时验收（宿环验2012042号）；三期“年产600吨叔辛胺、1500吨阻聚剂701、2000吨丁二酸二甲酯技改项目”，于2015年11月取得宿迁市环境保护局环评报告审批（宿环建管【2015】52号），于2017年5月取得宿迁市环境保护局环保三同时验收（宿环验{2017}11号）；“年产500吨三水醋酸钠及废气焚烧炉项目”，于2017年9月取得宿迁市环境保护局环评报告审批（宿环建管【2017】12号），于2018年5月通过废水、废气污染治理设施三同时自主验收；于2018年8月通过宿迁市环境保护局固废污染治理设施专项验收；“年产9400吨光稳定剂、1000吨丁二酸二甲酯、900吨叔辛胺、600吨三水醋酸钠技改项目”，于2019年2月取得宿迁市生态环境局环评报告审批（宿环建管【2019】2号），于2019年9月通过废水、废气污染治理设施三同时自主验收，固废污染防治设施验收于2020年1月通过（宿环验【2020】1号）。 光稳定剂944工艺流程图 光稳定剂622工艺流程图 光稳定剂783工艺流程图 丁二酸二甲酯工艺流程图 光稳定剂201工艺流程图 阻聚剂701工艺流程图 叔辛胺、三水醋酸钠工艺流程图 光稳定剂3529工艺流程图 |
| 污染物产生及其排放情况 |
| 排放源 | 主要污染物 | 处理设施 | 排放途径和去向 |
| 污水进口 | COD、氨氮、SS、TN、TP、二甲苯、石油类、总盐 | 多效蒸发盐析； 芬顿氧化； 酸碱中和、初沉池； | 进入厂区污水处理厂 |
| 污水排口 | COD、氨氮、SS、TN、TP、二甲苯、石油类、总盐 | 多效蒸发盐析； 芬顿氧化；厌氧+水解酸化+厌氧+两级好氧 | 进入集中式污水处理厂 |
| RTO进口 | 二甲苯、丙酮、环氧乙烷、叔辛胺、乙腈三丙酮胺、己二胺、乙醇、非甲烷总烃（二异丁烯、硫化氢、SO2、NOX、颗粒物、VOCS | 喷淋+多级冷凝 | 进入两台RTO炉进行焚烧；22、23车间废气进入1#RTO炉焚烧处理；16、17、18、19车间、罐区、污水站、危废仓库废气进入2#RTO炉焚烧处理 |
| RTO排口 | 二甲苯、丙酮、环氧乙烷、叔辛胺、乙腈三丙酮胺、己二胺、乙醇、非甲烷总烃（二异丁烯、硫化氢、SO2、NOX、颗粒物、VOCS | 喷淋+RTO焚烧 | 18米烟囱高空排放 |
| 导热油炉排口 | SO2、NOX、颗粒物 | 低氮燃烧器 | 15米烟囱高空排放 |
| 说明:废水排放去向为:1、直接进入地表水体，2、进入集中式污水处理厂，3、进入城市下水道，4、其它。 |
| 自行监测概况 |
| 自行监测方式(在[ ]中打√表示) | [√]手工监测[√]自动监测[ ]手工和自动监测相结合 手工监测，采用[ ]自承担监测 [√]委托监测 自动监测，采用[ ]自运维 [√]第三方运维 |
| 自承担监测情况(自运维) | 无 |
| 委托监测情况(含第三方运维) | 废水、雨水在线监测委托中绿环保科技股份有限公司运维；RTO废气在线监测委托宿迁市宿豫区环境科学研究所运维。 |
| 未开展自行监测情况说明 | 缺少监测人员[ ]缺少资金[ ]缺少实验室或相关配备[ ]无相关培训机构[ ]当地无可委托的社会监测机构[ ]认为没必要[ ]其它原因[√ ]乙醇、三丙酮胺、己二胺、乙腈无检测方法；环氧乙烷无环境检测方法，以卫生标准检测，二异丁烯以非甲烷总烃替代。 |

二、监测点位、项目及频次

要求:企业应当按照环境监管理规定和技术规范的要求，设计、建设、维护污染物排放口和监测点位，并安装统一的标志牌。

| 类型 | 排口编号/点位编号 | 排口名称 /点位名称 | 监测项目 | 监测频次 | 监测方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | FQ001 | 1#RTO炉进口 | SO2、NOX、颗粒物、VOCS | 1次/季度 | 手工监测（委外） |
|  | FQ002 | 2#RTO炉进口 | 二甲苯、丙酮、氨、甲醇、硫化氢、环氧乙烷SO2、NOX、颗粒物、VOCS | 1次/季度 | 手工监测（委外） |
|  | DA001 | RTO排口 | 二甲苯、丙酮、氨、甲醇、硫化氢、环氧乙烷SO2、NOX、颗粒物、VOCS | 1次/季度 | 手工监测（委外） |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 连续 | 自动监测 |
|  | DA002 | 导热油炉排口 | 烟气黑度、颗粒物、SO2、NOX | 1次/季度 | 手工监测（委外） |
| 废水 | W003 | 污水进口 | CODcr、氨氮、pH、TP、TN、SS、全盐、氯化物、二甲苯、石油类 | 1次/天 （1次/季度） | 手工监测（委外） |
|  | W002 | 污水排口 | CODcr、氨氮、pH、流量 | 连续 | 自动监测 |
|  |  |  | TP、TN、SS、全盐、氯化物、二甲苯、石油类 | 1次/季度 | 手工监测（委外） |
|  | W001 | 雨水排口 | CODcr、pH、流量 | 连续 | 自动监测 |
| 厂界噪声 | N1 | 厂界东侧 | 噪声 | 1次/季度 | 手工监测（委外） |
|  | N2 | 厂界西侧 |  |  |  |
|  | N3 | 厂界南侧 |  |  |  |
|  | N4 | 厂界北侧 |  |  |  |
|  | T002 | 南危废库 |  |  |  |
|  | Q001-Q004 | 上风向1+下风向3 | 二甲苯、丙酮、甲醇、环氧乙烷、臭气、非甲烷总烃、VOCs、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、氨、硫化氢 | 1次/季度 | 手工监测（委外） |

三、监测点位示意图

要求:企业自行监测应当遵守国家环境监测技术规范和方法。国家环境监测技术规范和方法中未作规定的，可以采用国际标准和国外先进标准。自行监测活动可以采用手工监测、自动监测或手工监测和自动监测相结合的技术手段。环境保护主管部门对监测指标有自动监测要求的，企业应当安装相应的自动监测设备。

四、执行标准限值及监测方法、仪器

| 类型 | 监测项目 | 执行标准 | 排放限值 | 监测方法 | 方法来源 | 分析仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | CODcr | 宿迁桑德水务有限公司接管标准 | 500 | 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法 | HJ 828-2017 | COD消解仪、滴定管 |
|  | SS |  | 400 | 水质悬浮物的测定重量法 | GB/T 11901-1989 | 分析天平 |
|  | TN |  | 50 | 水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | HJ 636-2012 | 紫外分光光度计 |
|  | NH3-N |  | 50 | 水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 可见分光光度计 |
|  | TP |  | 3 | 水质总磷的测定钼酸铵分光光度法 | GB 11893-1989 | 可见分光光度计 |
|  | pH |  | 6-9 | 水质pH值的测定玻璃电极法 | GB 6920-1986 | 酸度计 |
|  | 全盐 |  | 8000 | 水质全盐量的测定重量法 | HJ/T 51-1999 | 分析天平 |
|  | 二甲苯 | 污水综合排放标准表4中第二类污染物最高允许三级标准 | 1 | 水质挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ/T 639-2012 | 气质联用仪 |
|  | 石油类 |  | 10 | 水质石油类和动植物油的测定红外光度法 | GB/T 16488-1996 | 红外测油仪 |
| 废气 | 颗粒物 | 锅炉大气污染物排放标准表2燃气锅炉标准 | 20 | 固体污染源废气颗粒物的测定重量法 | HJ 836-2017 | 分析天平 |
|  | 氮氧化物 |  | 150 | 固定污染源废气氮氧化物的测定定单位电解法 | HJ 693-2014 | 全自动烟尘（气）测试仪 |
|  | 二氧化硫 |  | 50 | 固定污染源废气二氧化硫的测定定单位电解法 | HJ 57-2017 | 全自动烟尘（气）测试仪 |
|  | 甲醇 | 江苏省化学工业挥发性有机物排放标准 | 60 | 固定污染源排气中甲醇的测定气相色谱法 | HJ/T 33-1999 | 气相色谱仪 |
|  | 二甲苯 |  | 40 | 环境空气苯系物的测定活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 | HJ 584-2010 | 气相色谱仪 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 80 | 固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法 | HJ 38-2017 | 气相色谱仪 |
|  | 环氧乙烷 |  | 5 | 工业场所空气有毒物质测定环氧化合物 | GBZ/T 160.58-2004 | 气相色谱仪 |
|  | 丙酮 |  | 40 | 固定污染源废气挥发性有机物的测定固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱 | HJ 734-2014 | 气质联用仪 |
|  | 氨 | 恶臭污染物排放标准 | 30 | 环境空气和废气氨的测定纳氏试剂分光光度法 | HJ 553-2009 | 紫外可见分光光度计 |
|  | 硫化氢 |  | 5 | 亚甲基蓝分光光度法 | 空气和废气监测分析方法（第四版）环保总局2003 | 紫外可见分光光度计 |
|  | VOCs | 天津市地方标准工业企业挥发性有机物排放控制标准 | 80 | 固定污染源废气挥发性有机物的测定固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱 | HJ 734-2014 | 气质联用仪 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准3类 | 昼间≤65dB 夜间≤55dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB 12348-2008 | 多功能声级计 |
| 无组织废气 | 甲醇 | 江苏省化学工业挥发性有机物排放标准 | 1 | 固定污染源排气中甲醇的测定气相色谱法 | HJ/T 33-1999 | 气相色谱仪 |
|  | 丙酮 |  | 0.8 | 工业场所空气有毒物质测定103部分丙酮、丁酮和甲基异丁基甲酮 | GBZ/T 300.103-2017 | 气相色谱仪 |
|  | 二甲苯 |  | 0.3 | 环境空气苯系物的测定活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 | HJ 584-2010 | 气相色谱仪 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 4 | 环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法 | HJ 604-2017 | 气相色谱仪 |
|  | 环氧乙烷 |  | 0.04 | 工业场所空气有毒物质测定环氧化合物 | GBZ/T 160.58-2004 | 气相色谱仪 |
|  | 氨 | 恶臭污染物排放标准 | 1.5 | 环境空气和废气氨的测定纳氏试剂分光光度法 | HJ 533-2009 | 紫外可见分光光度计 |
|  | 硫化氢 |  | 0.06 | 亚甲基蓝分光光度法 | 空气和废气监测分析方法（第四版）环保总局2003 | 紫外可见分光光度计 |
|  | 二氧化硫 | 大气污染物综合排放标准表2限值 | 0.4 | 环境空气二氧化硫的测定甲醛吸收副玫瑰苯胺分光光度法 | HJ 482-2009 | 紫外可见分光光度计 |
|  | 氮氧化物 |  | 0.12 | 环境空气氮氧化物的测定盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ 479-2009 | 紫外可见分光光度计 |
|  | 颗粒物 |  | 1 | 环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法 | GB/T 15432-1995 | 分析天平 |
|  | VOCS | 天津市地方标准工业企业挥发性有机物排放控制标准 |  | 环境空气挥发性有机物的测定吸附罐采样热脱附-气相色谱质谱法 | HJ 644-2013 | 气质联用仪 |
|  | 臭气 | 恶臭污染物排放标准 | 30 | 环境空气恶臭的测定三点比较式臭袋法 | GB/T 14675-1993 | -- |
| 土壤 | pH | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准 |  | 土壤pH值的测定 | NY/T 1377-2007 | 酸度计 |
|  | 汞 |  | 38 | 土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法第1部分：土壤中总汞的测定 | GB/T 22105.1-2008 | 双道原子荧光光度计 |
|  | 砷 |  | 60 | 土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法第2部分：土壤中总砷的测定 | GB/T 22105.2-2008 |  |
|  | 铅 |  | 800 | 土壤质量铅的测定石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T 17141-1997 | 石墨炉原子吸收分光光度计 |
|  | 镉 |  | 65 |  |  |  |
|  | 六价铬 |  | 5.7 | 土壤和沉积物六价铬的测定碱式消解/比色测定 | EPA3060A/7196A:1996 | 紫外可见分光光度计 |
|  | 镍 |  | 900 | 土壤质量镍的测定火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 17139-1997 | 火焰原子吸收分光光度计 |
|  | 铜 |  | 18000 | 土壤质量铜、锌的测定火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 17138-1997 | 火焰原子吸收分光光度计 |
|  | 挥发性有机物 |  | -- | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 气质联用仪 |
| 地下水 | pH | 地下水质量标准 | 6.5-8.5 | 玻璃电极法生活饮用水标准检验方法 | GB/T 5750.4-2006 | 酸度计 |
|  | 总硬度 |  | 450 | EDTA滴定法生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 |  | 滴定管 |
|  | 耗氧量 |  | 3 | 酸性高锰酸钾滴定法生活饮用水标准检验方法有机物综合指标 | GB/T 5750.7-2006 | 滴定管 |
|  | 溶解氧总固体 |  | 1000 | 称重法生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 | GB/T 5750.4-2006 | 分析天平 |
|  | 氨氮 |  | 0.5 | 纳氏试剂分光光度计法生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 | GB/T 5750.5-2006 | 紫外分光光度计 |
|  | 二甲苯 |  | 500 | 水质挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 639-2012 | 气质联用仪 |
|  | 六价铬 |  | 0.05 | 二苯碳酰二肼分光光度法生活饮用水标准检验方法金属指标 | GB/T 5750.6-2006 | 紫外分光光度计 |
| 说明： 1、执行标准栏内用代码1、2、3…表示，表格下注明1、2、3分别代表什么标准（如《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准）或环评批复，或环境保护行政主管部门的要求等。 2、企业自行监测应当遵守国家环境监测技术规范和方法。国家环境监测技术规范和方法中未作规定的，可以采用国际标准和国外先进标准。 |

五、质量控制措施

要求:企业自行监测应当遵循国务院环境保护主管部门颁布的环境监测质量管理规定，确保监测数据科学、准确。

企业自行监测应当遵循国务院环境保护部颁布的《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》和《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法(试行)》两份文件要求的环境质量管理规定，同时应具有健全的环境监测工作和质量管理制度，确保监测数据科学、准确。每个企业应配备质量监督员，负责对监控过程进行监控、对记录的规范性和准备性进行监督具体质控措施如下。

# 1、人员上岗证

以手工监测方式开展自行监测的项目，企业应具有两名以上经省级环境保护主管部门组织的、与监测事项相符的培训证书的人员以自动监测方式开展自行监测的项目，企业应具有两名以上持有省级环境保护主管部门颁发的污染源自动监测数据有效性审核培训证书的人员。

# 2、现场采样质控措施

(1)采样人员负责采样前的准备，包括监测采样仪器设备检查、检验并记录，固定剂和消耗品的检查准备，采样器具的清洗等；

(2)现场监测采样仪器在使用前、后分别检查其是否处于正常状态，进行必要的校准；

(3)采样严格按照监测规范、采样规范要求进行监测、采样并做好测试、采样记录；

(4)每批样品按总数加采大于10％平行样作为质控样，同时每个项目应加一全程序空白样；

(5)保证样品运输安全、及时，在有效保存期内尽快送至实验室分析，严格执行样品交接手续。

# 3、实验室分析质控措施

(1)计量仪器在第一次使用前必须进行核对或校准，符合规定的技术指标和精确度方能使用。实验室使用的计量仪器均由宿迁市质量监督局质量认证；

(2)实验室使用的化学试剂一般使用分析纯，使用试剂和有证标准物质保证在有效期内；

(3)分析人员接到样品后，应根据该项目的分析方法要求，严格按照要求进行操作并记录；

(4)分析每批样品同时，进行全程序空白值和实验室空白值的测定，同时抽取不少于10％的平行样品及加标回收样作为质控检査样；

(5)当实验数据出现异常时，应查找原因后对此批样品重新分析。

# 4、自动监测质控措施

(1)自动监测仪器所用试剂更换周期一般不超过两星期，标准使用液不得超过一个月。使用纯水和试剂须达到相关技术要求；

(2)定期维护仪器设备，在仪器发生故障时，能及时发现和维修，使监测仪器在正常状态下工作。监测仪器每年应至少进行1次全面核查；

(3)每月进行1次质控考核，考核样测定结果相对误差＜10％；对自动监测项目进行标准溶液核査、比对实验、加标回收实验，同时进行仪器性能审核等。

六、监测结果公开方式和时限

要求:企业可通过对外网站、报纸、广播、电视等便于公众知晓的方式公开自行监测信息。同时，应当在省级或地市级环境保护主管

部门统一组织建立的公布平台上公开执行局信息，并至少保存一年。

| 监测结果 公开方式 | [ √ ]对外网站 [ ]环保网站 [ ]报纸 [ ]广播 [ ]电视 [√ ]其他具体为: 厂区大门外LED大屏 |
| --- | --- |
| 监测结果 公开时限 | 对应监测内容，说明公开的内容和公开时限，注意以下要求: 企业基础信息应随监测数据一并公布，基础信息、自行监测方案如有调整变化时，应于变更后的5日内公布最近内容； 手工监测数据应于每次监测完成后的次日公布； 自动监测数据应实时公布监测结果，其中废水自动监测设备为每2小时均值。 每年一月底前公布上年度自行监测年度报告。 |